- สแกนเอกสารหน้า-หลังได้พร้อมกัน

- สแกนสี, ความละเอียด 600 Dpi

- ความเร็ว 30 ppm/ 60 ppm ใส่เอกสารในถาดได้ 100 แผ่น

- สแกนได้ทั้ง บัตรเครดิต, บัตรประชาชน, เช็ค จนถึง A4 และสแกนนามบัตรที่หนาถึง 1.2 มม. ได้

- ใช้ง่าย เพียงกดปุ่มก็สแกนได้ทันที

- เหมาะสำหรับหน่วยงานราชการ, สถานศึกษา, โรงงาน, องค์กรขนาดใหญ่และทุกที่ ที่ต้องการเก็บเอกสารจำนวนมากเป็นไฟล์ในเวลาอันรวดเร็ว

Features

|  | เป็นสแกนเนอร์แบบ Automatic Document Feeder (ADF)สแกนสองหน้าพร้อมกัน (Duplex scanning) ความเร็วในการสแกนหน้าเดียว 30 ppm, สแกนสองหน้า 60 ipm มีฟังก์ชั่นสแกนข้ามหน้าว่างอัตโนมัติ, ปรับเอียงอัตโนมัติ, ปรับขนาดกระดาษอัตโนมัติ (Auto size scanning), ครอบตัดอัตโนมัติ เป็นต้น ถาดใส่เอกสาร ใส่ได้ถึง 100 แผ่น ใช้ง่าย เพียงแค่กดปุ่ม ก็สามารถสแกนเป็นไฟล์ JPG, TIFF, PNG, PDF, Searchable PDF ได้ เป็นต้น |
| --- | --- |

Software Bundled

| Presto! PageManager | โปรแกรมจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ |
| --- | --- |
| ABBYY FineReader 9 | โปรแกรมแปลงไฟล์ภาพเอกสารให้อยู่ในรูปของไฟล์ที่แก้ไขได้ ได้แก่ Word, Excel, Searchable PDF, Text, html รองรับภาษาไทยและภาษาอื่นอีกกว่า 170 ภาษาทั่วโลก |
| DocAction | โปรแกรมที่ใช้ในการตั้งรูปแบบการสแกนให้กับปุ่มบนตัวเครื่อง |

Specification

| Scanning Type | CCD Sensor x 2 |
| --- | --- |
| Optical Resolution | 600 dpi |
| Hardware Resolution | 600 x 600 dpi |
| Color Bit Depth | Color Input 48 bit; Output 24 bit Grayscale Input 16 bit; Output 8 bit Black & White 1 bit |
| ADF Capacity | 100 sheets (A4/Letter, 70 g/m2 or 18 lb.) 30 sheets (Business cards) Plastic card, Max. thickness under 1.2 mm) |
| ADF Scanning Speed | 30 ppm/ 60 ipm (Grayscale mode, 200 dpi, A4 Portrait) 30 ppm/ 60 ipm (B&W mode, 200 dpi, A4 Portrait) 20 ppm/ 40 ipm (Color, 200 dpi, A4 Portrait) |
| Scanning Area | Max: 216 x 5080 mm (8.5” x 200”) Min: 13.2 x 13.2 mm (0.52” x 0.52”) |
| Acceptable Paper Sizes | Max: 244 x 5080 mm (9.6” x 200”) Min: 50.8 x 50.8 mm (2” x 2”) |
| Acceptable Paper Weight | 40 to 220 g/m2 (10 to 58 lbs.) |
| Card thickness | Up to approx. 0.76 mm in thickness + embossing (ISO standard / JIS standard) |
| Interface | USB 2.0 (With USB Cable) |
| Action button | 4 Buttons: Up, Down, Scan, Standby 9 Function Keys. Scan, PDF, OCR, File, E-Mail, Copy, BCR, FTP. All Customizable. |
| Weight | 2.7 Kg (5.95 lb.) |
| Dimensions (W x D x H) | 318.7 x 230.7 x 228.3 mm (12.55" x 9.08" x 8.99") |
| Power Supply | 24 Vdc/ 0.75 A |
| Protocols | TWAIN Compliant |
| OS | Windows XP, Vista, 7, 8 |
| Hardware Requirements | Pentium IV 2.0 GHz processor (Pentium IV 3.0 GHz processor recommended) CD-ROM Driver One available USB Port (USB 2.0 recommended) 1GB RAM or higher recommended 800 MB free HDD space (1 GB or larger recommended) |

# Text boxes

บริษัท แวค รีเสิร์ช จำกัด เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าววังหิน 33 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230 
โทร. 025303809-10, 025381038, 025399352 แฟกซ์.025383098 อีเมล์ sales@wacinfotech.com  เวบไซต์  www.wacinfotech.com